## Slide 1: Complex project ECA
ECA Werkgroep Mobiliteit 27 juni 2022

## Slide 2: Agenda
Inleiding: overzicht knelpunten wegennet
  Huidige situatie
  Effecten na aanleg WOW
  Verwachte situatie 2030 zonder ECA
  Effecten na ontwikkeling Containercluster Linkerscheldeoever
Effecten aanlegfase CCL
Effecten exploitatiefase CCL op spoornetwerk
Verdere aanpak

## Slide 3: Inleiding
Huidige situatie

## Slide 4
Kieldrecht
Verrebroek
Oud-Arenberg
Schoor- havenweg
N451
Complex Vrasene
Dreefstraat
Rustig
Normaal
Druk
Zeer druk
Verkeersveiligheid
  Blikken: menging doorgaand verkeer en erfontsluiting
  Complex Vrasene: onveilig voor fietsers en risico op terugslag
Doorstroming
  Hoge verzadiging omgeving Schoorhavenweg – N451 – complex Vrasene
  Structurele filevorming op hoofdwegennet
Verkeersleefbaarheid
  hoge verkeersdruk op onderliggend wegennet tussen E34 en E17, waaronder dorpenweg N451 Nieuwkerken-Waas, Vrasene Verrebroek, …

## Slide 5: Inleiding
Effecten korte termijn na aanleg WOW

## Slide 6
Verkeersleefbaarheid
  (aanzienlijk) positief voor woningen Oud-Arenberg, Nieuw-Arenbergstraat en Dreefstraat.
  Beperkt negatief voor doortocht N451 in centrum van Verrebroek en Kieldrecht.
Kieldrecht
Verrebroek
Oud-Arenberg
Schoor- havenweg
N451
Complex Vrasene
Dreefstraat
Kieldrecht
Verrebroek
Oud-Arenberg
Schoor- havenweg
Complex Vrasene
Dreefstraat
Rustig
Normaal
Druk
Zeer druk
+WOW
(1) Impact WOW op korte termijn

## Slide 7
Verkeersveiligheid
  Aanzienlijk positieve effecten door scheiding verkeersstromen, veiligere fietsinfrastructuur
  Complex Vrasene: veiligheid fietsers en afwikkeling tijdens spits blijven aandachtspunten -> structureel op te lossen door project E34 west, eventueel tijdelijke optimalisaties
Doorstroming
  Hoofdzakelijk positieve effecten en verwaarloosbare effecten op vlak van doorstroming.
  Verkeerstoename aan rotonde complex Deurganckdok-West leidt niet tot doorstromingsproblemen (< 50% verzadiging)
  Omgeving Schoorhavenweg – N451 – complex Vrasene: blijft aandachtspunt
Verkeersleefbaarheid
  Verschuiving verkeersstromen zorgt voor (aanzienlijk) positief voor woningen Oud-Arenberg, Nieuw-Arenbergstraat en Dreefstraat
(1) Impact WOW op korte termijn

## Slide 8: Inleiding
Referentiesituatie 2030
Zonder ontwikkelingen CCL

## Slide 9: REF 2030
WOW (2023-’26)
E34 (2027-’29)
2e Tijsmanstunnel (2027)
OWV (2021- 2030)
R1 knoop zuid (2030)

## Slide 11: REF2030 onderliggend wegennet Waasland
REF 2030
8-9h

## Slide 12
Verkeersveiligheid
  Complex Vrasene: onveiligheid fietsers en doorstromingsproblemen worden opgelost door aanleg E34 West
Doorstroming
  Optimalisatie E34 lost doorstromingsproblemen omgeving Schoorhavenweg – N451 – complex Vrasene op
Verkeersleefbaarheid
  Druk op onderliggend wegennet blijft hoog: verschuiving naar hoofdwegennet wordt gecompenseerd door autonome groei wegverkeer
Referentiesituatie 2030

## Slide 13: Inleiding
Effecten na ontwikkeling CCL

## Slide 14
ECA 2030 LT

## Slide 15: Ontwikkeling CCL Effecten op onderliggend wegennet
Toename vrachtverkeer (in absolute aantallen)
Toename autoverkeer (in absolute aantallen)
ECA LT 2030 vs REF 2030
8-9h
+11 à17 vw/h
Algemeen: toename (< 10 vw/h) of afname vrachtverkeer
Dorpenweg +20 à 30 vw/h
Algemeen: toename (< 20 a/h) of afname vrachtverkeer
Dorpenweg -30 à 50 auto’s/h
Notes: Dit zal nagevraagd moeten worden bij Els, m.b.t. welke berekening ze heeft gemaakt

## Slide 16
Verkeersveiligheid
  Geen knelpunten
Doorstroming
  Toename op hoofdwegennet zorgt niet voor gevoelige wijziging doorstroming
  Onderliggend wegennet: toename kan voor negatief effect zorgen op N451 (bv in Vrasene) en N450 (Melsele) -> te milderen
Verkeersleefbaarheid
  Onderliggend wegennet: vooral toename vrachtverkeer is aandachtspunt -> te milderen
Na ontwikkeling CCL

## Slide 17: Maatregelen

## Slide 18: Algemene principes
principe om vrachtwagens maximaal op de hoofdwegen te houden: betere verkeersleefbaarheid door vermindering van de verkeerdrukte in kernen in de directe omgeving.
Verkeersveiliger: door scheiding verkeersstromen, met een betere weg- en spoorontsluiting en veiligere fietsinfrastructuur
Multimodale bereikbaarheid

## Slide 19: Maatregelen
Vrachtverkeer maximaal op hoofdwegen houden
Optimalisatie complex Vrasene; structurele oplossing via project E34 west incl aanpassing rol en configuratie complex Melsele & Vrasene
Aanpak doorgaand vrachtverkeer in de maas E17 – E34
Verkeersveilig weg-, spoor- en fietsinfrastructuur
Robuustheid hoofdwegennet
Opstart planproces ‘verbinding N70 – E34’
Multimodale bereikbaarheid
Mobiliteitsmanagement bedrijven die zich vestigen op nieuwe ontwikkellocaties
Spreiding van het havengebonden vrachtverkeer buiten de spitsuren
Flankerende maatregelen Routeplan en verbondstekst

## Slide 20: Flankerende maatregelen
Aanpak doorgaand vrachtverkeer: afspraken verbondstekst
Sluipverkeer van vrachtwagens in woonkernen op LSO mag niet toenemen door
  Systeem van verkeerscamera’s
  Samenwerking tussen actoren om einde te maken aan sluipverkeer in de omliggende dorpskernen
  N451 omvormen tot ‘dorpenweg’ om de leefbaarheid in Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene, Nieuwkerken,… te verbeteren en opstart planproces ‘verbindingsweg N70-E34’
Toename vrachtverkeer gerelateerd aan ECA is (zelfs met ambitieuze modal split) niet uit te sluiten. Dient zich te beperken tot hoofdwegennetnet door
  Aanleg van volwaardige verbinding tussen haven en E34 (incl WOW) vooraleer extra containercapaciteit Tweede Getijdendok in gebruik wordt genomen
  Gedeeltelijke verschuiving van vrachtverkeer buiten de spits/daluren
  Onderzoek vanuit ECA naar het nut van vrachtwagensluizen op Linkerscheldeoever

## Slide 21: Afspraken verbondstekst
Fiets:
  Verder investeren in veilige fietsverbindingen tussen haven en omliggende woonkernen
Doel:
  Het Vlaamse Gewest zorgt voor de broodnodige verbinding via het water voor Doel, via een Waterbus of een veerdienst die aansluit bij de Waterbus

## Slide 22: Aanlegfase CCL

## Slide 23: Algemene principes aanlegfase
Aanvoer van bouwmaterialen
  Maximaal aanvoeren via zee- / binnenvaart en spoor (bv ifv bouw spoorbufferbundel)
  Beperken transport door lokale productie: ketenpark met betoncentrale voor CCL
Grondverzet CCL
  maximaal binnen project verwerken: ~ totaal volume uit te graven / op te hogen, grondkwaliteit, fasering; ook innovatieve oplossingen voor bv veen: wordt technisch verder onderzocht
    Winkelhaak: ong. 56%
    Boemerang: ong. 59%
    Duplex: ong. 73%
  Interne transporten: bij voorkeur loskoppelen van publieke wegenis; gelijkgrondse fietskruisingen vermijden

## Slide 24: Effectbeoordeling aanlegfase
Afvoer van grondoverschotten:
  Duplex: ong. 9 mio m³ (16 mio ton)
  Ontvangstlocaties: nog niet gekend: wel representatieve mogelijke ontvangstlocaties
  Fasering afvoer: totale duur en spreiding in de tijd (nog niet gekend)
  Maximaal inzetten op duurzaam transport
    95% via binnenvaart / pijpleidingen (15, 2 mio ton)
    5% via de weg (0,8 mio ton)

## Slide 25: Algemene principes aanlegfase
Aanvoer van bouwmaterialen
  Maximaal aanvoeren via zee- / binnenvaart en spoor (bv ifv bouw spoorbufferbundel)
  Beperken transport door lokale productie: ketenpark met betoncentrale voor CCL
Grondverzet
  maximaal binnen project verwerken: ~ totaal volume uit te graven / op te hogen, grondkwaliteit, fasering; ook innovatieve oplossingen voor bv veen: wordt technisch verder onderzocht
    Winkelhaak: ong. 56%
    Boemerang: ong. 59%
    Duplex: ong. 73%
  Interne transporten: bij voorkeur loskoppelen van publieke wegenis; niet conflictvrije gelijkgrondse fietskruisingen vermijden

## Slide 26: Effectbeoordeling aanlegfase
Om effecten grondafvoer op doorstroming, verkeersleefbaarheid en -veiligheid te beheersen
Bouw kade voor aan- en afvoer van bouwmaterialen en grond
Grondverzet buiten de spits: tijdens de daluren
Ook hoge verkeerdruk hoofdwegennet tijdens daluren => voldoende spreiden
Aan- en afvoerroutes via wegen met goede fietsinfrastructuur en beveiligde (bij voorkeur ongelijkvoerse) fietskruisingen

## Slide 27: Effecten op Spoor

## Slide 28: Impact goederenvervoer op spoornet
Berekend door Infrabel obv volgende aannames
Dienstregeling 2030 die uitgaat van groei nationaal en internationaal reizigersvervoer
Groei goederentonnage zonder / met ECA, rekening houdend met langer wordende treinen
Wanneer sprake van een ‘knelpunt’ ?
Min. 2 opeenvolgende tijdsblokken (6-9h / 9-16h / 16-19h / 19-22h / 22-6h) een probleem. Knelpunten vooral overdag; tijdens de nacht wel nog restcapaciteit
Vervoersprognoses obv 90% percentiel aantal ritten dwz min. 10% van de uren in een tijdsblok een probleem

## Slide 29
2030 zonder groei goederenvervoer in België
Vertakking met > 60% bezettingsgraad gedurende 2 opeenvolgende tijdsblokken
Sectie met > 75% bezettingsgraad gedurende 2 opeenvolgende tijdsblokken
Y. Nazareth
Y.West Driehoek Ledeberg
Y. Melle
Y. Melle West
(*) enkel personenverkeer
Knelpunten op vlak van capaciteit
Lijn 27
(NZ* en lijn 25*)
(lijn 25*)

## Slide 30
REF 2030 met sterke groei vervoerd goederentonnage in België
i.e. + 48% goederentreinen op Belgisch spoornet
Knelpunten op vlak van capaciteit
Vertakking met > 60% bezettingsgraad gedurende 2 opeenvolgende tijdsblokken
Sectie met > 75% bezettingsgraad gedurende 2 opeenvolgende tijdsblokken
Y. Nazareth
Y. West driehoek Ledeberg
Y. Oost driehoek Ledeberg
Y. Noord driehoek Ledeberg
Y. Melle
Y. Melle West
Y. Leuven bundel M
Y. Oost driehoek Aarschot
Y. Antwerpen Schijnpoort
Lijn 35
Lijn 16
Lijn 15
REF 2030
Lijn 27
(NZ* en lijn 25*)
(lijn 25*)

## Slide 31
GEPLANDE TOESTAND MET ECA met 100% groei vervoerd goederentonnage in België
i.e. + 63% goederentreinen op Belgisch spoornet
Toedeling bijkomende goederentreinen ECA (LT = worst case) op netwerk

## Slide 32
GEPLANDE TOESTAND MET ECA met 100% groei vervoerd goederentonnage in België
i.e. + 63% goederentreinen op Belgisch spoornet
Y. Nazareth
Y. West driehoek Ledeberg
Y. Oost driehoek Ledeberg
Y. Noord driehoek Ledeberg
Y. Melle
Y. Melle West
Y. Leuven bundel M
Y. Oost driehoek Aarschot
Y. Antwerpen Schijnpoort
Lijn 35
Lijn 16
Lijn 15
Y. Driehoekstraat
Y. Walenhoek
Knelpunten op vlak van capaciteit
Vertakking met > 60% bezettingsgraad gedurende 2 opeenvolgende tijdsblokken
Sectie met > 75% bezettingsgraad gedurende 2 opeenvolgende tijdsblokken
REF 2030
Nieuw tgv ECA (LT)
Y. Walenhoek
Y. Driehoekstraat
geen
Lijn 27
(NZ* en lijn 25*)
(lijn 25*)

## Slide 33: Impact goederenvervoer op spoornet
Wat zijn de gevolgen van een ‘knelpunt’?
afwikkeling van treinen kan onvoldoende robuust gebeuren
Mogelijke maatregelen
Infrastructurele aanpassingen
Aanpassingen in de dienstregeling
Technologische aanpassingen bv ETCS level 3

## Slide 34: Volgende stappen

## Slide 35: Volgende stappen mobiliteit
Onderzoek naar haalbaar systeem van vrachtwagensluizen (fysiek en digitaal) voor tegengaan sluipverkeer

## Slide 36: Vragen?